## Slide 1
Моделирование прохождения жёсткого рентгеновского излучения
через преломляющие линзы SU-8 микроскопа МИР 15–35 кэВ в Geant4
А. А. Неустроева¹, Е. Ф. Резникова¹, В. П. Назьмов¹ ² ³
¹ ИЯФ им. Г. И. Будкера СО РАН ² ЦКП «СКИФ», ИК СО РАН ³ ИХТТМ СО РАН, Новосибирск
Задача и модель
Объективы и конденсоры МИР — длинные составные преломляющие линзы из сотен линейных параболических элементов SU-8, скрещённых по x и y. Цель — модель в Geant4, где преломление на каждой поверхности считается точно, а в том же материале работают фотоэффект, комптоновское и рэлеевское рассеяние.
• элементы X, Y, X, Y … (схема, масштаб условный)
• профиль z = ±(d/2 + x²/2R), апертура 2√(R(p − d))
• своё тело G4VSolid: точные пересечения луч–парабола
• процесс преломления γ: векторный закон Снеллиуса в устойчивой форме (δ ~ 10⁻⁷ без потери точности)
• SU-8: 1,24 г/см³, C/O/H/Sb/F/S (Sb 1,33 %), δ(25 кэВ) = 4,32·10⁻⁷; физика Geant4 Livermore + флуоресценция
Пучок через массив: моделирование Geant4
Этап 1: расчёт = моделирование
Фокусное расстояние одного элемента, 25 кэВ
Один элемент | R/(2δ), м | Geant4, м | отклон.
Объектив 1 | 10,4167 | 10,4167 | 2e-07
Объектив 2 | 6,9444 | 6,9444 | 4e-07
Конденсор 1 | 103,0093 | 103,0093 | 2e-08
Конденсор 2 | 69,4444 | 69,4444 | 4e-08
Массивы, 25 кэВ: трассировка Geant4 и матричная модель
(фокус — от выходного торца)
Массив | EFL G4, мм | EFL матр. | фокус, мм | расх.
Объектив 1 | 83,304 | 83,304 | 38,08 | 1e-11
Объектив 2, N=180 | 52,780 | 52,780 | 12,61 | 8e-12
Объектив 2 | 51,163 | 51,163 | -0,75 | 6e-12
Конденсор 1 | 4921,521 | 4921,521 | 4871,32 | 1e-10
Конденсор 2 | 2256,377 | 2256,377 | 2206,92 | 2e-10
• 16/16 автоматических проверок PASS; закон Снеллиуса: ошибка ≤ 3·10⁻¹⁵ рад
• табл. 2 диссертации = тонкая линза R/(2Nδ) (±1,2 %); реальный фокус объектива 1: 3,81 см от торца вместо 6,8 см
Плоскость перетяжки: куда попадают фотоны, упавшие на массив
Chart: Судьба фотонов (% от упавших на массив), энергия в кэВ
| 25 кэВ | 30,4 кэВ | 30,6 кэВ | 35 кэВ | 25 кэВ | 30,4 кэВ | 30,6 кэВ | 35 кэВ | 25 кэВ | 30,4 кэВ | 30,6 кэВ | 35 кэВ | Объектив 1 | Объектив 2, N=180 | Конденсор 2
в фокусное пятно r ≤ 1 мкм | 34.7 | 42.3 | 20.4 | 25.6 | 42.9 | 50.1 | 25.9 | 32 | 23.6 | 31.5 | 15.4 | 19.9
шум в плоскости перетяжки | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3
поглощены (фотоэффект) | 36.5 | 25.1 | 58.7 | 49.8 | 32.1 | 21.5 | 54.5 | 45.5 | 43.5 | 29.9 | 62.4 | 53.9
рассеяны из пучка | 28.7 | 32.3 | 20.8 | 24.4 | 24.8 | 28.1 | 19.5 | 22.3 | 32.4 | 37.9 | 22 | 26
Chart: Состав шума, объектив 1 (% от упавших)
| 25 | 30,4 | 30,6 | 35
рэлеевское | 0.129 | 0.186 | 0.08 | 0.112
комптоновское | 0.047 | 0.075 | 0.027 | 0.049
флуоресценция Sb | 0 | 0.001 | 0.069 | 0.083
Перетяжка — от выходного торца; пятно — оценка по формуле (5.2.5)
25 кэВ | перетяжка, мм | zx − zy, мм | пятно, нм
Об. 1 | 38,2 | -0,26 | 33
Об. 2, N=180 | 12,7 | -0,19 | 26
Конд. 2 | 2207,7 | -1,56 | 171
В фокусное пятно (r ≤ 1 мкм) попадают только фотоны без взаимодействий; рассеянные (0,1–0,8 % упавших) приходят в сотнях мкм – мм от оси. Геометрическое пятно идеальной линзы < 0,05 мкм (астигматизм X/Y); реальное задают дифракция с поглощением (~33 нм по (5.2.5)) и источник: при расходимости 1 мкрад σ = 82 нм.
Роль сурьмы: K-край 30,49 кэВ
Chart: Ослабление в SU-8 (Geant4 Livermore), 1/см
| 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.4 | 30.48 | 30.49 | 30.5 | 30.52 | 30.6 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0
SU-8: полное | 2.0746 | 1.9095 | 1.7637 | 1.6344 | 1.5196 | 1.4171 | 1.3252 | 1.243 | 1.169 | 1.1019 | 1.0413 | 0.98619 | 0.93599 | 0.89017 | 0.84831 | 0.81002 | 0.77474 | 0.74237 | 0.71255 | 0.68505 | 0.65961 | 0.63585 | 0.61378 | 0.59329 | 0.57421 | 0.55634 | 0.53965 | 0.52415 | 0.50961 | 0.49584 | 0.48252 | 0.47245 | 0.4707 | 0.47048 | 1.0188 | 1.0175 | 1.0124 | 0.98799 | 0.95801 | 0.92921 | 0.9017 | 0.87526 | 0.85011 | 0.82619 | 0.80343 | 0.78177
SU-8: фотоэффект | 1.7147 | 1.5549 | 1.4142 | 1.2899 | 1.1799 | 1.0818 | 0.99412 | 0.91577 | 0.84547 | 0.78195 | 0.72472 | 0.67282 | 0.62577 | 0.58293 | 0.54388 | 0.50825 | 0.47556 | 0.44563 | 0.41812 | 0.39281 | 0.36952 | 0.34795 | 0.32801 | 0.30955 | 0.29246 | 0.27657 | 0.26179 | 0.24809 | 0.23527 | 0.22337 | 0.21215 | 0.20372 | 0.20207 | 0.20187 | 0.75019 | 0.74893 | 0.7439 | 0.7193 | 0.68987 | 0.66186 | 0.6352 | 0.60986 | 0.58576 | 0.56285 | 0.54107 | 0.52036
из них сурьма | 0.77796 | 0.71072 | 0.65105 | 0.59786 | 0.55055 | 0.50797 | 0.46958 | 0.43516 | 0.40414 | 0.37583 | 0.35025 | 0.32689 | 0.30562 | 0.28614 | 0.26829 | 0.25195 | 0.23684 | 0.22297 | 0.21016 | 0.19833 | 0.18741 | 0.17722 | 0.16776 | 0.15897 | 0.15082 | 0.14321 | 0.13608 | 0.12949 | 0.12327 | 0.1175 | 0.112 | 0.10786 | 0.10705 | 0.10694 | 0.65537 | 0.65431 | 0.6501 | 0.62945 | 0.60466 | 0.58099 | 0.55839 | 0.53685 | 0.51631 | 0.49675 | 0.47811 | 0.46036
Комптон | 0.20288 | 0.20437 | 0.2057 | 0.20678 | 0.20779 | 0.20875 | 0.20966 | 0.21055 | 0.21138 | 0.21218 | 0.21292 | 0.21348 | 0.21402 | 0.21454 | 0.21503 | 0.2155 | 0.21595 | 0.21638 | 0.21679 | 0.21719 | 0.21757 | 0.21779 | 0.21796 | 0.21812 | 0.21827 | 0.21842 | 0.21857 | 0.21871 | 0.21884 | 0.21898 | 0.2191 | 0.2192 | 0.21922 | 0.21922 | 0.21922 | 0.21923 | 0.21925 | 0.21934 | 0.21946 | 0.21943 | 0.21936 | 0.21929 | 0.21923 | 0.21916 | 0.2191 | 0.21904
Рэлей | 0.1571 | 0.15022 | 0.14375 | 0.13768 | 0.13193 | 0.12656 | 0.12146 | 0.11665 | 0.11214 | 0.1078 | 0.10372 | 0.09988 | 0.0962 | 0.0927 | 0.0894 | 0.08627 | 0.08324 | 0.08036 | 0.07765 | 0.07505 | 0.07252 | 0.07011 | 0.06782 | 0.06563 | 0.06348 | 0.06134 | 0.0593 | 0.05735 | 0.0555 | 0.0535 | 0.05127 | 0.04953 | 0.0494 | 0.04939 | 0.04937 | 0.04934 | 0.04921 | 0.04934 | 0.04868 | 0.04792 | 0.04713 | 0.04611 | 0.04513 | 0.04418 | 0.04326 | 0.04237
SU-8 без Sb: полное | 1.2834 | 1.1853 | 1.0992 | 1.0231 | 0.95582 | 0.89605 | 0.84281 | 0.79518 | 0.75248 | 0.71404 | 0.67935 | 0.64784 | 0.61924 | 0.59323 | 0.56953 | 0.54789 | 0.52807 | 0.5099 | 0.49322 | 0.47784 | 0.46367 | 0.45044 | 0.43816 | 0.42676 | 0.41619 | 0.40636 | 0.39721 | 0.38868 | 0.38072 | 0.37329 | 0.36634 | 0.3611 | 0.36008 | 0.35995 | 0.35983 | 0.35958 | 0.35858 | 0.35373 | 0.348 | 0.34249 | 0.33725 | 0.33231 | 0.32766 | 0.32328 | 0.31913 | 0.31521
Chart: Прошли без взаимодействий, %
| 25.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 30.3 | 30.4 | 30.45 | 30.48 | 30.5 | 30.52 | 30.55 | 30.6 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 35.0
Об. 1: SU-8 | 34.52 | 39.44 | 40.79 | 42.13 | 42.05 | 42.29 | 42.85 | 42.39 | 20.45 | 20.3 | 20.42 | 20.43 | 20.94 | 22.09 | 23.37 | 25.71
Об. 1: без Sb | 45.76 | 48.84 | 49.72 | 50.28 | 50.64 | 50.79 | 50.65 | 51.1 | 50.91 | 50.54 | 50.68 | 50.76 | 51.17 | 52.04 | 52.4 | 53.33
Конд. 2: SU-8 | 23.39 | 28.24 | 29.9 | 31.39 | 31.73 | 31.48 | 31.71 | 31.65 | 15.15 | 15.27 | 15.27 | 15.42 | 15.87 | 16.66 | 17.8 | 19.97
Конд. 2: без Sb | 32.07 | 36.68 | 37.87 | 38.94 | 38.88 | 38.91 | 38.99 | 39.32 | 39.01 | 39.53 | 39.45 | 39.15 | 39.8 | 40.45 | 41.58 | 43.09
• 1,33 мас.% Sb дают 51% фотопоглощения SU-8 уже при 25 кэВ
• на краю μ: 0,471 → 1,019 1/см (×2,2)
• объектив 1, без взаимодействий: 42% (30,48 кэВ) → 20% (30,50 кэВ); при 35 кэВ — 26%
• без Sb при 25 кэВ: 46% вместо 35%
• выше края — флуоресценция Sb Kα/Kβ (вне фокусного пятна)
Выводы
1. Модель Geant4 с точным преломлением воспроизводит аналитику: один элемент — 10⁻⁷, массивы из 300–430 элементов — 10⁻¹⁰ (матричная модель).
2. Табл. 2 — тонколинзовые оценки: фокус длинных объективов в 1,8–3 раза ближе к торцу; объектив 2 (N = 215) при 25 кэВ фокусирует внутри себя.
3. В фокус приходит только непровзаимодействовавшая часть пучка: 23–46% при 25 кэВ; остальное поглощается (фотоэффект) или рассеивается из пучка; шум в плоскости перетяжки < 1 % и весь вне пятна.
4. Над K-краем Sb пропускание падает вдвое: рабочую энергию МИР выгодно держать ≤ 30,4 кэВ, а снижение доли Sb в резисте увеличит пропускание (без Sb при 25 кэВ — в 1,3 раза больше фотонов в фокусе).
5. Монте-Карло совпадает с законом Бугера–Ламберта–Бера по преломлённым траекториям; формула (5.2.6) с прямыми лучами занижает пропускание длинных объективов на 18–37 %, для конденсоров верна до 1 %.
Geant4 11.4.2 · Монте-Карло 10⁵ фотонов на точку · все графики построены из файлов данных проекта